Příloha č. 3 Technická specifikace

„Dodávka přístrojů pro Protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - část 1: Defibrilátor“

Popis:

Defibrilátor pro automatickou defibrilaci pro Protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Defibrilátor

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Automatický bifázický externí defibrilátor

- Hlasové i textové pokyny v českém jazyce

- Podávaná energie 50 – 360 J

- Doba nabíjení na 360 J maximálně 9 sekund

- Kontrolní prvky pro zjištění stavu baterie

- Automatický selftest

- Záruka minimálně 60 měsíců

- Příslušenství nebo spotřební materiál ke každému kusu

  - 1 ks	Brašna pro přenos

  - 1 ks	Dobíjecí baterie

  - 1 ks	Nabíječka

  - 10 ks	Nalepovacích defibrilačních elektrod

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ………………………………………. Dne……………………….

Za společnost

…………………………………………………………………………..

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

…………………………………………………………………………..

Jméno a příjmení, podpis