# Příloha č. 3 ZD

Technická specifikace a související požadavky zadavatele pro část č. 6 VZ

Část VZ č. 6 – Operační stůl s výměnnými deskami a akcesorii (RTG transparentní)                                   (1 ks základna, 2 ks výměnné desky)

- Popis současného stavu:

Pracoviště centrálních operačních sálů (9 sálů) v Ústí nad Labem je od roku 2002 vybaveno shodným systémem operačního stolu od výrobce Maquet Gettinge Group a to včetně veškerého příslušenství. Z toho 2 stoly na traumatologických operačních sálech jsou určeny k operacím v oblasti pánve, ročně cca. 50 výkonů, dále jsou to operace distálního femuru, kolene a proximálního bérce cca. 66 ročně, distálního bérce cca. 51 ročně a operace nohy cca. 117 ročně. Operací skeletu ramenního pletence a paže provedeme na těchto sálech cca. 52 ročně a 69 artroskopií ramene.

- Popis odůvodněnosti pořízení investice:

Vzhledem ke skutečnosti, že Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem využívá k traumatologickým operacím dospělých pacientů často paralelně 2 operační sály (velká spádová oblast, častá mnohočetná poranění s velkou časovou náročností na operační výkon), kdy pouze jeden sál je vybaven stolem s RTG transparentními deskami, je možnost operativy paralelně na obou sálech pod kontrolu C-ramene omezena. Vzhledem ke stáří stávajících operačních stolů (rok 2002) není možné tyto dovybavit pouze výměnnými RTG transparentními deskami. Z těchto důvodů zadavatel požaduje dovybavení o nový stůl se dvěma výměnnými RTG transparentními deskami.

Z důvodů dříve již nakoupeného příslušenství a výměnných desek pro operační stoly centrálních operačních sálů od výrobce Maquet požaduje zadavatel doplnění uvedeného portfolia od stejného výrobce.

Medicínský účel:

Operační stůl s výměnnými deskami a příslušenstvím RTG transparentní pro provádění traumatologických operačních výkonů v oblasti pánve, horních a dolních končetin. Všechny tyto operace jsou prováděny pod RTG kontrolou pomocí C-ramene. Požadováno je vybavení stolu RTG transparetní deskou.

Popis a stanovení účelu použití:

Dodávka systémového operačního stolu s dvěma výměnnými deskami RTG transparetními pro dospělé pacienty pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem – oddělení centrálních operačních sálů, instalace přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a instruktáž pověřených pracovníků zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele. Dále je předmětem plnění zajištění bezplatné údržby a servisu, výrobcem požadovaných předepsaných zkoušek a zkoušek dle platné legislativy v záruční lhůtě včetně dodávky veškerých náhradních dílů (dle § 28 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v posledním znění).

Součástí plnění je dále:

- zajištění dopravy do místa určení, instalace, montáž, včetně instalace na určené místo (vč. nákladů s tím spojených), připojení na stávající rozvody elektřiny, připojení do nemocniční datové sítě (vč. veškerého potřebného materiálu),

- dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD,

- dodání veškerých dokladů, které jsou potřebné pro používání předmětu smlouvy (event., které jsou požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č. 307/2002 v posledním znění,

- protokolární instruktáž dle klasifikační třídy zdravotnického prostředku obsluhy a pověřeného technického pracovníka odboru biomedicínského inženýrství dle § 22 zákona č. 123/200 Sb., o zdravotnických prostředcích,

- poskytování bezplatného záručního servisu a bezplatné zajišťování periodických bezpečnostně-technických kontrol, revizí elektro, ZDS, dalších kontrol dle nařízení výrobce, popř. dalších dle zákona 123/2000 Sb. a zákona 18/1997 Sb. v platném znění po dobu záruční lhůty,

- likvidace obalů a odpadu vzniklých v souvislosti s dodávkou.

V případě uvedení podrobných technických parametrů je akceptován toleranční rozsah, a to +/- 10%.

V souladu s ustanovením § 44 odstavce 11 zákona o veř. zakázkách (dále ZVZ), obsahuje-li tato zadávací dokumentace, zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 ZVZ dostatečně přesný a srozumitelný), zadavatel v takových případech umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

# Minimální technické požadavky:

Operační stůl:

- operační stůl - základna s 2ks výměnných desek

- desky musí být kompletně RTG transparentní

- stůl i desky kompatibilní se současným vybavením na operačních sálech

- ke každé desce je nutné dodat i transportní vozík

- k operačnímu stolu (základně) nutné dodat transportní vozík pro její snadnou přepravu, pokud jej nelze přemisťovat pomocí transportních vozíků s deskami

- stůl musí být vhodný pro traumatologické a neurochirurgické výkony

- desky musí být složeny z min 8 částí o celkové šíři stolu cca. 540 mm

- zádová část musí být složena ze min 3 částí kvůli komfortu při operacích ramene - sundavací boční část zádové části kvůli lepšímu přístupu při operaci ramene

- nosnost stolu min. 300 kg ve všech nastavitelných polohách

- ovládání stolu na bezdrátovém ovladači a záložní ovládání na noze stolu

- připojování a odpojování jednotlivých segmentů operačního stolu bez nutnosti šroubování

- jednoduché odnímání jednotlivých částí stolu

- polohování operačního stolu pomocí elektromotorů a plynových vzpěr

- laterální náklon stolu cca. 28°

- Trendelenburg a Anti-Trendelenburg cca. 45°

- výškově stavitelný v rozsahu cca. 620 – 1150 mm

- polohování zádové a nožní části

- postranní eurolišty pro upevnění příslušenství

- horizontální posun desky stolu min. 350 mm pro snadné snímkování pomocí RTG

- napájení ze sítě 230V/50Hz a z integrovaného akumulátoru

- indikace stavu baterií

Příslušenství:

- rám na připevnění držáku hlavy

- fixace hlavy pomocí trojbodové svorky kompatibilní s nabízeným stolem a jeho příslušenstvím

- součástí fixace hlavy dodání i 2ks sady hrotů (dětské, dospělé)

- příslušenství na extenzi končetin – extezní rámy

- fixace hlavy používanou při operaci ramene v pozici „plážové křeslo“

- jednotlivé části stolu lehce omyvatelné

- nabíječka baterií

Zvláštní požadavky:

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky.

- Zadavatel požaduje instruktáž zaměstnanců zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele.

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č.307/2002 v posledním znění.

- Dodavatel uvede na faktuře k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Záruční doba v trvání min. 36 měsíců

Požadavek na úpravu pracoviště:

- Dodavatel uvede, zda montáž, instalace a provoz dodávané zdravotnické techniky vyžadují splnit určité zvláštní podmínky ze strany KZ, a.s. (např. z hlediska elektrického napětí a proudu, vody, medicinálních plynů apod.). V případě že ano, uvede jaké, dále uvede prostorové nároky pro instalaci a provoz přístroje, váhu a podobné údaje.

Potřebné podklady dodá zadavatel na vyžádání.