Příloha č. 2 - Technická specifikace

Transportní lehátka pro Krajskou zdravotní, a.s.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

| Položka č. 1: Transportní lehátko - pevná výška |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stabilní podvozek na 4 kolečkách o průměru 150 mm s tolerancí+ -10 % |  |
| V případě pouze 2 brzditelných koleček budou kolečka situována v nožní části lehátka |  |  |  |  |  |
| Aretace všech koleček pro přímý směr jízdy |  |  |  |  |
| Ložná plocha o rozměrech 195x65 cm s tolerancí+ -10 % |  |  |
| Omyvatelné a oděruodolné polstrování ložné plochy vhodné do zdravotniství s minimální tloušťkou polstrování 4 cm |
| Nosnost minimálně 200 kg |  |  |  |  |  |
| Spustitelné (sklopné) boční zábrany (postranice) |  |  |  |
| Polohovací podhlavník až do +60 |  |  |  |  |
| Madla pro obsluhu u obou čel lehátka |  |  |  |  |
| Nárazové disky v rozích lehátka |  |  |  |  |
| Možnost volby barvy konstrukce |  |  |  |  |
| Možnost volby barvy polstrování Volitelné příslušenství *( není automaticky součástí dodávky lehátka, bude vždy upřesněno v objednávce): Infuzní stojan Košík na osobní předměty ve spodní části lehátka Fixační popruhy Držák kyslíkové láhve Nerezové eurolišty Polička na monitor Sklopné tlačné madlo Další a zvláštní požadavky Zajištění pozáručního servisu po uplynutí záruční doby: 84 měsíců |  |  |  |  |
| Položka č. 2: Transportní lehátko – hydraulický zdvih |  |  |
| Stabilní podvozek na 4 kolečkách o průměru 150 mm s tolerancí+ -10 % |  |
| V případě pouze 2 brzditelných koleček budou kolečka situována v nožní části lehátka |  |  |  |  |  |
| Aretace všech koleček pro přímý směr jízdy |  |  |  |  |
| Ložná plocha o rozměrech 195x65 cm + -10 % |  |  |
| Vhodná matrace či komfortní polstrování ložné plochy s omyvatelným povrchem |
| Nastavení výšky ložné plochy pomocí hydraulického pohonu |  |  |
| Nastavení výšky ložné plochy v rozmezí alespoň 65 až 90 cm od země |  |
| Nosnost minimálně 200 kg |  |  |  |  |  |
| Spustitelné (sklopné) boční zábrany (postranice) |  |  |  |
| Polohovací podhlavník až do +60° |  |  |  |  |
| Náklon ložné plochy trendelenburg/antitrendelenburg |  |  |
| Madla pro obsluhu u obou čel lehátka |  |  |  |  |
| Nárazové disky v rozích lehátka |  |  |  |  |

Volitelné příslušenství:* (není automaticky součástí dodávky lehátka, bude vždy upřesněno v objednávce):

Infuzní stojan

Košík na osobní předměty ve spodní části lehátka

Fixační popruhy

Držák kyslíkové láhve

Nerezové eurolišty

Polička na monitor

Sklopné tlačné madlo

Další a zvláštní požadavky

Zajištění pozáručního servisu po uplynutí záruční doby: 84 měsíců