Příloha č. 4: Technická specifikace

Popis:

Inkubátor pro resuscitační péči pro novorozence pro jednotku intenzivní a resuscitační péče dětského a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z..

Technická specifikace:

- 1ks inkubátoru pro nedonošené děti kombinovaný s výhřevným lůžkem vhodný pro intenzivní a resuscitační péči

- možnost využití jako transportní

- konverze z inkubátoru na výhřevné lůžko a naopak stiskem jediného tlačítka

- centrální dotykový min. 10“ displej sdružující všechny funkce přístroje - teplota, vlhkost, koncentrace O2 (nastavené i monitorované hodnoty vč. trendů po dobu min. 24 hodin)

- záznamy trendů – délka min. 24 hodin ( všech parametrů) s možností exportu

- regulace teploty vzduchu, obsahu O2 a vlhkosti vzduchu

- regulace teploty vzduchu podle teploty kůže novorozence nebo teploty prostředí

- měření tělesné teploty

- možnost vyhřívání od 22 do 39°C

- možnost nastavení maximální vlhkosti vzduchu na min. 90%

- možnost vyklopení podélných bočnic na obou stranách

- dvojité stěny inkubátoru kvůli lepším izolačním nebo jiná technologie

- technologie pro minimální tepelné ztráty při otevření okének a manipulaci s novorozencem

- technologie detekce otevření dveří či otevření podélných bočnic pro automatické zvýšení proudění teplého vzduchu pro minimalizaci tepelných ztrát

- zásuvka pro RTG kazetu umístěná pod lůžkem novorozence bez nutnosti jakékoli manipulace s novorozencem při jejím použití

- integrovaná váha s možností metrologického ověření

- vzduchový filtr

- nízká hlučnost max. 44dB

- měření hlučnosti v pacientském prostoru

- polohování lůžka – podélný náklon (trendelenburg, anti-tredelenburg) do min. 12°

- elektrické plynulé nastavení výšky inkubátoru v rozmezí alespoň 30cm

- přístup k novorozenci min. ze 3 stran inkubátoru

- vysouvací matrace

- vyhřívaná matrace RTG transparentní

- nastavení výšky pouze matrace pro usnadnění přístupu v režimu výhřevného lůžka

- integrované vyšetřovací světlo

- pojízdný – kolečka a možnost jejich zabrzdění

- úložný prostor

- akustické a optické alarmy

-	teplota vzduchu a těla (nízká/vysoká)

-	koncentrace O2 (nízká/vysoká)

-	relativní vlhkost (nízká/vysoká)

-	technické, provozní alarmy

- Součástí dodávky musí být

-	filtry na vzduch (min. 10ks) a nádobka na vodu s objemem min. 1000 ml

-	držák tlak. lahví

-	držák ventilačních hadic

-	infuzní stojan

-	polička na pomůcky

U uvedených podrobných technických parametrů je akceptován toleranční rozsah ± 10 %, pokud není uvedeno jinak. Uchazeč splní zadání, nabídne-li požadované technické parametry a lepší, tzn. minimální požadovanou hodnotu a vyšší nebo maximální požadovanou hodnotu a nižší.

Záruční a pozáruční podmínky

- Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v  kvalitě, jež bude v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a technickými či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.

- Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne následujícího po předání zboží.

- Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět opravy (§ 66 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích) poruch a závad zboží tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, dodávky všech náhradních dílů a v případě poruchy zboží, provádění standardních vylepšení zboží dle pokynů výrobce.

- Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené kupujícím v rozporu s návodem k použití zboží.

- Záruka na příslušenství je min. 24 měsíců

- V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 24 hodin od nahlášení závady prodávajícímu.

- Prodávající se zavazuje, že v případě, že nebude možné opravit zboží na místě kupujícího do 3 kalendářních dnů, poskytne kupujícímu do 48 hodin po uplynutí lhůty k opravě až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní zboží, a to bezplatně. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne nahlášení (telefonicky, e- mailem, příp. poštou) vad prodávajícímu. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.

- V případě, že nebylo možné opravit zboží na místě ve výše uvedené lhůtě a náhradní zboží nebylo poskytnuto do 48 hodin, je kupující oprávněn požadovat od prodávajícího ve výši 0,2 % z ceny reklamovaného zboží za každý den až do doby opravy zboží.

Prodávající se zavazuje provádět v době záruky bezplatně:

-	výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a ověření

-	odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb.

-  	revize dle § 67 a 68 zákona č. 268/2014 Sb.

-	metrologické ověření integrované váhy

- 	náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek poskytne prodávající bezplatně.

-	provádění standardních vylepšení přístroje, provádění bezpečnostních aktualizací a upgrade softwarového vybavení přístroje

Zvláštní požadavky:

- Zadavatel požaduje v rámci výběrového řízení jako součást překládané nabídky dodání úplné technické dokumentace vč. popisu požadovaných funkčních vlastností a technických parametrů.

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

- instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka OOKC zadavatele (dle § 60/61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o této instruktáži,

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání přístroje (event., které jsou případně zadavatelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. č. 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě přístroje se zdroji ion. záření i dokumentaci dle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon a prováděcích předpisů zejména vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně v posledním znění,

- Uchazeč uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále uchazeč předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zadavatel požaduje písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a event. spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu zakázky.

- Uchazeč v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.